Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4							20 czerwca 2018

Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

NIP : 813-359-43-04

Ldz.ZSO4.271.9.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

# Nazwa i adres wykonawcy:  	…………………………………………….

- Zamawiający (nazwa zamawiającego): Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Zaprasza do złożenia ofert na :

- Przedmiot zamówienia: wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV w  ZSO Nr 4 segment gastronomiczny. Zakres prac objętych zapytaniem: demontaż starych okien i parapetów, dostawa nowych okien i parapetów wraz z materiałami do montażu i wypełniania ubytków. Montaż nowych okien i parapetów oraz uzupełnianie szpalet z przygotowaniem pod malowanie. Utylizacja demontowanych elementów.

Osoba do kontaktu Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 - Jan Deręgowski, tel: 17 7482725.

3. Wymagania dotyczące :

-kosztów eksploatacji: dostawa okien z PCV, parapety z blachy stalowej kolor biały,

-terminu wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2018,

-parametrów technicznych:	3 szybowe, minimum 5 komorowe, kolor biały – zbliżony do zamontowanych okien 
w szkole, współczynnik przenikania ciepła i pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi normami dla budynków użyteczności publicznej nowo budowanych w 2018r, (współczynnik przenikania ciepła ≤1,1 dla całych okien), dostarczone okna oraz użyte materiały mają spełniać wymagania określone prawem i posiadać atesty oraz zapewniać bezpieczne użytkowanie. Mocowanie okien i parapetów zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

-funkcjonalności: dostawa 6 kompletów okien wielokwaterowych wymiary 236cm x 206cm (okno złożone z 6 kwater- 2 rozwierne, 2 uchylno-rozwierne z mikrowentylacją, 2 uchylne w tym 1 górna za pomocą mechanizmu do uchylania z poziomu podłogi) oraz 2 okien 180cmx2016 cm, wygląd okien, podział i wymiary zbliżone do zainstalowanych w budynku głównym, demontaż okna w kuchni i zamiana z nowym z wstawką łączącą i zainstalowanie go w innym miejscu, wymagany rzeczywisty obmiar prac przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, przedmiot zamówienia obejmuje również inne prace niewymienione a oczywiste do prawidłowego wykonania zamówienia,

-terminu płatności: płatność 14 dni od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru,

-warunków gwarancji: minimum 5 lat, okres gwarancji liczony od daty odbioru,

-innych warunków realizacji zamówienia: wykonywanie prac nastąpi w czasie przerw w pracy szkoły lub w wyznaczonych dniach i godzinach przez szkołę, wykonawca wykona prace samodzielnie bez podwykonawców, wykonawca zabezpieczy miejsce pracy w sposób odpowiedni ze względu na prace na wysokości oraz ze względu na pracę w czynnym obiekcie, za nadzór nad wykonywaniem prac będzie odpowiedzialny pracownik wyznaczony przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty, odrzucenia ofert bez podania przyczyny (nie przysługuje składającemu zwrot żadnych kosztów w przypadku nie wybrania oferty) i zamówienia mniejszej ilości okien niż w zapytaniu.

4. Miejsca i termin złożenia oferty: sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w nieprzeźroczystej trwale zamkniętej kopercie  z opisem nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) „Oferta na dostawę okien dla ZSO Nr 4 nie otwierać przed 4 lipca 2018r godziną 10:15” oferty przyjmowane są do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 10:00 oferty dostarczone po czasie nie będą brane pod uwagę.

5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena oraz spełnianie wymagań w zapytaniu ofertowym, zamawiający dopuszcza negocjacje z wybranym Wykonawcą. Oferty prosimy składać na druku obowiązującym w ZSO Nr 4

Podpis osoby upoważnionej,

Jolanta Pietrasz,

Dyrektor ZSO Nr 4

TREŚĆ OFERTY

# Nazwa  Wykonawcy :

…………………………

…………………………

# Tel: …………………………………..

NIP: 	………………………………,  REGON: ……………………………………………………

Nr rachunku bankowego: ………………………………..

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia: wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV w ZSO Nr 4, segment gastronomiczny (8 kompletów okien).

Za :wykonanie oraz materiały :

Cena netto : .........................

Podatek VAT:.....................

Cena brutto: .............................. zł

Oferuje wykonania zamówienia na następujących warunkach:

-koszty eksploatacji: ………………………………………………………………………………………..…

-termin wykonania zamówienia: … ………………………………………………………………….………………….

-parametry techniczne: …………………………………………………………………………………………

-funkcjonalność: ……………………………………………………………………………………………………………..

-termin płatności : ……………………………………………………………………………………………………………

-warunki gwarancji:  ……………………………………………………………………………………………..

-inne warunki realizacji zamówienia:……………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dnia: ………………………

…………………………………………

# Podpis i pieczątka Wykonawcy